## Slide 1
远程驾驶方案总结
2022.4.20

## Slide 2: 1.0 带宽需求和理论延迟
传输数据类型 | 单路带宽需求 | 四路带宽需求
720p图片 | 40Mbps | 160Mbps
720p视频 | 1~4Mbps | 4~16Mbps
1080p视频 | 2～10Mbps | 8～40Mbps
360p视频 | 低至512kbps | 
传输数据类型 | 局域网或专网延迟 | 5G延迟 | 4G延迟
720p图片 | 130ms | 200ms | ~(带宽不足）
720p视频 | 130ms | 200ms | 300ms
1080p视频 | 130ms | 200ms | 300ms

## Slide 3: 1.1 视频传输摄像头和车载设备方案
编号 | 摄像头 | 车载设备 | 方案说明 | 优点 | 缺点 | 成本
1 | usb摄像头 | x86工控机 | x86工控机采集usb摄像头图片，利用cpu进行h264视频压缩，传输到服务器 | 可选摄像头比较多 | 需要一台x86工控机 | x86工控机成本大于5000，摄像头单个价格不到300，合计约6000
2 | FAKRA摄像头 | AGX Xavier | AGX采集摄像头数据，转换成YUV格式，使用NVENC压缩，传输到服务器 | 可使用车规级摄像头，比如imx390 | 因为用到GPU,建议单独配一台AGX | 支持FAKRA的AGX成本约15000，单个摄像头价格高于2000,合计约30000
3 | usb h264 摄像头 | AGX Xavier | AGX采集摄像头输出的h264信息，直接传输到服务器 | 无需另外配置计算单元，节省计算资源 | 可选摄像头比较少 | 单个摄像头价格不到300,合计1000

## Slide 4: 1.2 客户端模式
编号 | 客户端模式 | 当前问题
1 | C/S模式 | 技术上无问题，经测试，视频基本流畅，低速操控没有问题，键盘操控不够精细，建议用罗技。略有卡顿推测是夏利服务器是移动宽带，车上5G是联通的，跨网存在延迟。
2 | B/S模式 | 前端播放h264需要合众解决。目前可用的方案是在监控电脑上预装我们基于C++开发的解码服务程序，合众的前端程序用websocket从服务器获取视频frame，然后前端程序通过websocket发给运行在本机的解码服务程序对frame进行解码转换成jpg图片，前端程序从服务程序拿到jpg图片进行显示。这个流程测试可行。